EXPERIMENTO   No. 2

OBTENCIÓN DE ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

### OBJETIVOS

- Mediante una técnica extractiva, aislar aceite de almendras de una muestra de almendras dulces.

- Preparar las almendras desengrasadas que se emplearán para la extracción de la emulsina.

### ANTECEDENTES

- Mencione las cuatro familias de lípidos que considere mas importantes

- Indique dos fuentes de obtención de grasas y dos fuentes de obtención de aceites

- Investigue 4 métodos  de extracción de grasas y aceites

- ¿Cuáles son los usos que se le da al aceite de almendras dulces?

- Indique dos métodos de análisis de aceites y grasas.

### MATERIAL

| 1 | Vaso de pp. de 400 mL. | 1 | Büchner c/ alargadera. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Matraz Erlenmeyer de 250mL. | 2 | Pinza de 3 dedos c/nuez. |
| 1 | Tapón horadado. | 1 | Vidrio de reloj. |
| 1 | Refrigerante QF c/manguera. | 1 | Probeta de 25 mL. |
| 1 | Recipiente para baño maría. | 1 | Agitador de vidrio. |
| 1 | Colector QF. | 1 | T de destilación QF. |
| 1 | Porta termómetro c/rosca. | 1 | Termómetro. |
| 1 | Parrilla de calentamiento. | 1 | Kitasato con manguera. |
| 1 | Agitador magnético | 1 | Barra magnética |

### REACTIVOS

| 30 g | Almendras peladas y molidas. |
| --- | --- |
| 100 mL | Hexano. |

PROCEDIMIENTO

Coloque 30 g de las almendras peladas y molidas (Nota1) en un matraz Erlenmeyer de 250 mL al que se le adapta un tapón horadado, añadir 40 mL de hexano y adaptar el refrigerante en posición de reflujo para realizar la extracción del aceite a temperatura ambiente, o a reflujo como a continuación se indica:

Extracción a temperatura ambiente

Inicie la agitación manual, no caliente y mantenga estas condiciones por 15 minutos, suspenda la agitación y filtre las almendras con ayuda del vacío. Lave con 10 mL de hexano. Si desea obtener un mayor rendimiento de aceite repita la extracción con hexano, en las mismas condiciones.

Extracción a reflujo

Conecte las mangueras al refrigerante, permita la circulación de agua dentro del mismo, e inicie la agitación manual (ocasional) y un calentamiento suave hasta llegar a la temperatura de reflujo del disolvente, mantenga estas condiciones por 15 minutos. Después de este tiempo suspenda la agitación y el calentamiento, deje enfriar y filtre las almendras con ayuda del vacío y lave con 10 mL de hexano. Si desea obtener un mayor rendimiento de aceite repita la extracción en las mismas condiciones.

Recuperación del aceite de almendras

En un matraz Q.F. de fondo plano de 125 mL (con barra magnética y previamente pesado) trasvase su extracto hexánico y adapte un sistema de destilación para separar el disolvente del aceite de almendras (Nota2).

Pese el aceite de almendras que queda como residuo en el matraz Erlenmeyer, calcule el rendimiento y guarde su muestra para emplearla posteriormente.

Extienda las almendras desengrasadas sobre un vidrio de reloj y permita que se sequen en la campana, ya secas deberán pesarse y guardarse para aislar posteriormente la emulsina.

NOTAS

Nota 1: Si no trajo las almendras peladas y molidas, siga el posterior procedimiento:

Coloque las almendras en un vaso de precipitados de 400 mL, agregue 100 mL de agua caliente y deje remojar durante 15 minutos, después de este tiempo pele y muela finamente las almendras en una picadora o licuadora.

Nota 2: Pese previamente su matraz Erlenmeyer que deberá estar limpio y seco.

### CUESTIONARIO

1.	Además del hexano, ¿qué otros disolventes podría utilizar para extraer el aceite de almendras y por qué?

2.	¿Qué efectos puede tener la temperatura de extracción sobre el rendimiento y  la calidad del aceite?

3.	Indique que son las enzimas y qué factores las desnaturalizan, para que pueda explicar sí la temperatura de extracción del aceite  afecta la calidad de la emulsina que se obtendrá a partir de las almendras desengrasadas.

4. ¿Qué otras aplicaciones podrían dar a la técnica de extracción que empleó en este experimento?

5. ¿Qué diferencias existen entre un aceite volátil (esencial) y un glicérido (aceite fijo)?

6.  Escriba la estructura del limoneno y del glicérido principal del aceite de almendras e identifique las principales diferencias estructurales entre ambos.

### BIBLIOGRAFÍA

- Giral y Rojahn, Productos Químicos y Farmacéuticos, México, 1966

- Domínguez, Xorge A., Métodos empleados en Fotoquímica, Editorial Limusa, Mex. 1982.